Załącznik nr 1

Specyfikacja techniczna urządzenia rentgenowskiego do kontroli bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego.

| Wymogi dla urządzenia do kontroli bagażu rejestrowanego |  | Deklaracja wykonawcy |
| --- | --- | --- |
|  |  | Spełnia | Nie spełnia |
| Wymiary tunelu: | min. 1000mm (szer.) x1000 (wys.) |  |  |
| Usytuowanie tunelu/podajnika bagażu: | Podajnik bagażu do urządzenia RTG usytuowany na wysokości do 400 mm od podłoża |  |  |
| Min. obciążenie taśmociągu: | 165kg |  |  |
| Max. Długość: | 4000 mm |  |  |
| Max. Szerokość: | 1500 mm |  |  |
| Prędkość taśmociągu: | 0,2 m/s |  |  |
| Zasilanie: | 115/230 VAC 50/60 Hz |  |  |
| Orientacja: | Pionowa w dół, urządzenie jednogeneratorowe |  |  |
| Temperatura pracy: | 0ºC do + 40ºC |  |  |
| Możliwość pracy urządzenia: | 24h / na dobę |  |  |
| Jakość i funkcje wzmacniania obrazu | Urządzenie spełnia wymagania dotyczące jakości obrazu i funkcji wzmacniania obrazu zgodnie z Decyzją UE 2015/8005 |  |  |
| Widok poprzedniego bagażu: | TAK |  |  |
| Automatyczna archiwizacja obrazów: | TAK |  |  |
| Ręczna archiwizacja obrazów: | TAK |  |  |
| Licznik bagaży: | TAK |  |  |
| Wyświetlanie czasu, daty: | TAK |  |  |
| Wskaźnik miejsca przeszukania: | TAK |  |  |
| UPS (zasilacz bezprzerwowy): | TAK |  |  |
| Monitor LCD: | Min 19” |  |  |
| Projekcja wirtualnych obrazów zagrożeń (TIP) wykorzystujących obrazy FTI | TAK |  |  |
| Biblioteka obrazów zagrożeń: | TAK – 1000 sztuk obrazów przedstawiających 250 różnych niebezpiecznych przedmiotów , przy czym każdy przedmiot powinien być uchwycony w szeregu różnych położeń. Zawartość biblioteki podzielona na 2 lub 1 kategorie zgodnie z pkt.12.5.3 Decyzji 8005/2015 |  |  |
| Aktualizacja obrazów biblioteki (TIP): | TAK - coroczna aktualizacja biblioteki TIP o 100 nowych obrazów nie wykorzystywanych wcześniej w porcie lotniczym przez okres 5 lat |  |  |
| Program szkolenia operatorów: | TAK bez konieczności prześwietlania bagaży |  |  |
| Walizka testowa: | TAK |  |  |
| Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki | TAK |  |  |
| Okres gwarancyjny min: | 24 miesiące |  |  |
| Serwis i przeglądy techniczne: | TAK przez 3 lata w cenie urządzenia |  |  |
| Czas reakcji na zgłoszenie awaryjne: | 24h |  |  |
| Integracja: | Zintegrowanie urządzenia RTG z systemem transportu bagażu PLB S.A.(m.in. usytuowanie RTG w sposób umożliwiający pracę systemu w trybie by-pas) |  |  |
| Transport, montaż, uruchomienie, oraz szkolenie dla 40 osób: | TAK |  |  |
| Rolki: | 1 x Rolki o wymiarach 1300 mm (dł.) x 1000 mm (szer.) x 400 (wys.) |  |  |
| Czas realizacji zamówienia: | Do 30.11.2018 |  |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim: | TAK |  |  |
| Przedstawienie do zatwierdzenia plan usytuowania, integracji oraz montażu urządzenia: | TAK |  |  |
| Wizja lokalna | TAK |  |  |
| Zakup urządzenia w formie leasingu- 36 miesięcy. Wpłata własna do 10 % wartości urządzenia: | TAK |  |  |
| Inne: Pozostałe warunki zostaną określone w umowie przedstawionej do akceptacji wyłonionemu Wykonawcy |  |  |  |