Załącznik nr 1

Specyfikacja techniczna stacjonarnego wykrywacza metalu WTMD.

| Wymogi dla urządzenia WTMD |  | Deklaracja wykonawcy |
| --- | --- | --- |
|  |  | Spełnia | Nie spełnia |
| Standard urządzenia: | Proponowane przez Wykonawcę urządzenie ma przyznane oznakowanie »pieczęć UE« oznaczające statusy (standard 2 dla WTMD) Rozporządzenia 2015/1998. |  |  |
| Urządzenie mocowane do podłoża: | TAK |  |  |
| Szerokość przejścia | Nie mniej niż 760 mm |  |  |
| Wysokość przejścia: | Nie mniej niż 203 mm |  |  |
| Zgodność z normą CE | TAK |  |  |
| Zasilanie: | 230 V 50 Hz |  |  |
| Wilgotność względna: | 0-95% bez kondensacji |  |  |
| Temperatura pracy: | 0ºC do + 40ºC |  |  |
| Automatyczna weryfikacja sprawności urządzenia: | Tak |  |  |
| Możliwość pracy urządzenia: | 24h / na dobę |  |  |
| Klasa ochrony jednostki sterującej: | IP 65 |  |  |
| Bezpieczeństwo: | urządzenie musi spełniać międzynarodowe standardy dotyczące bezpieczeństwa osób kontrolowanych, w tym w odniesieniu do osób posiadających elektroniczne stymulatory serca - nie może mieć żadnego wpływu na funkcjonowanie stymulatora, w przypadku kobiet w ciąży – nie może stanowić żadnego zagrożenia dla płodu i kobiety, |  |  |
| Dostęp do konfiguracji urządzenia: | Zabezpieczone hasłem |  |  |
| Statystyki alarmów: | TAK |  |  |
| Licznik przejść: | TAK |  |  |
| Wskaźnik miejsca przeszukania: | TAK, wielostrefowy pas wyświetlający rzeczywiste położenie niebezpiecznego przedmiotu, |  |  |
| Sygnalizowanie zagrożenia: | Alarm akustyczny + sygnalizacja świetlna na wyświetlaczu. |  |  |
| Rodzaje alarmów: | Alarm po wykryciu zagrożenia, Alarm dodatkowy (quota) |  |  |
| Możliwość konfigurowania alarmów dodatkowych | TAK |  |  |
| Serwis i przeglądy techniczne: | TAK przez 2 lata w cenie urządzenia |  |  |
| Czas reakcji na zgłoszenie awaryjne: | 24h |  |  |
| Zestaw kalibracyjny: | Tak |  |  |
| Transport, montaż, uruchomienie, oraz szkolenie dla 6 osób: | TAK |  |  |
| Czas realizacji zamówienia: | Do 31.08.2022 |  |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim: | TAK |  |  |
| Przejęcie obecnie użytkowanego urządzenia do utylizacji, | TAK, potwierdzone protokołem odbioru, |  |  |
| Dokumentacja (instrukcja obsługi, dane techniczne) w języku polskim: | TAK |  |  |